## Slide 1
네 모델 한눈 비교 (블록 다이어그램)
▶ 회색=입력 · 파랑=표현 · 초록=연산 · 주황=출력 — 세로로 훑으면 설계 차이가 보인다
2021 뱅크 (Jung et al.)
윈도우별 독립 판정 · A 위치만
CPMG 신호
1채널 (700,)
실험에서 측정한
코히어런스 곡선
주기 접기
이미지 13×53
후보 주기로 잘라 쌓아
세로선을 확인
MLP ×61
윈도우별 독립 모델
윈도우마다 전담
분류기가 각자 판정
3-class 확률
(3,)/윈도우
스핀 0/1/2개일
확률을 출력
피크 검출
A 위치만
확률 봉우리만
후보로 추림
SpinDETR
end-to-end 집합 예측 · 물리 힌트 없음 (대조군)
신호 3채널
(3, 700)
N=8/16/20 세 측정을
함께 입력
Conv 스템
(175, 128)
신호를 짧은 요약
조각들로 압축
Transformer 인코더 ×4
(175, 128)
조각들 사이의
패턴 관계를 파악
쿼리 10개 + 디코더 ×4
(10, 128)
질문 카드 10장이
각자 스핀을 탐색
스핀 집합
10×(p, A, B)
카드별 (존재확률,
A, B)를 출력
PeriodFormer (제안)
물리 사전지식 + 윈도우 간 어텐션 · 오탐 0
신호 3채널
(3, 700)
N=8/16/20 세 측정을
함께 입력
61윈도우 접기
토큰 (61,3,13,53)
모든 후보 주기로
동시에 접음
공유 CNN 임베딩
(61, 128)
각 윈도우 그림을
요약 벡터로 변환
어텐션 ×4 (윈도우 간)
(61, 128)
윈도우끼리 증거를
대조(회의)
P(spin) 곡선
(61,)
A축 위 스핀
존재 확률 지도
PF→DE 하이브리드 (최종)
신경망 검출 + 물리 피팅 열거 · 전 조건 1위
P(spin) 곡선
PF 출력
PF가 만든
신뢰 지도를 입력
문턱 → 후보 영역
구간 목록
확률 높은 구간만
선별해 탐색 제한
영역 제약 DE 피팅
스핀 +1씩, ∏Mᵢ
물리 공식을 데이터에
맞추며 스핀 추가
BIC 선택
개수 k* 자동
추가를 멈출 시점을
통계 기준이 결정
스핀 목록
{(A∥,A⊥)}×k*
최종 결합강도 목록
NV1 14개
하이브리드의 입력 = PeriodFormer의 출력 (3행→4행 연결) · 괄호 안 붉은 글씨 = 데이터 크기(텐서 shape)

## Slide 2
2021 뱅크 (Jung et al.)
▶ 윈도우별 독립 판정 · A 위치만
CPMG 신호
1채널 (700,)
실험에서 측정한
코히어런스 곡선
주기 접기
이미지 13×53
후보 주기로 잘라 쌓아
세로선을 확인
MLP ×61
윈도우별 독립 모델
윈도우마다 전담
분류기가 각자 판정
3-class 확률
(3,)/윈도우
스핀 0/1/2개일
확률을 출력
피크 검출
A 위치만
확률 봉우리만
후보로 추림
• 작동: 후보 주기마다 신호를 접어 이미지로 만들고, 그 윈도우 전담 MLP가 스핀 유무를 판정 — 61개 모델이 각자 판단
• 특장점: 단순하고 빠름 · 2021 논문이 저온 데이터에서 31개 스핀을 찾은 검증된 틀
• 한계: 윈도우끼리 정보 공유가 없어 상온 노이즈에 오탐 · B(결합강도)는 별도 회귀 필요

## Slide 3
SpinDETR
▶ end-to-end 집합 예측 · 물리 힌트 없음 (대조군)
신호 3채널
(3, 700)
N=8/16/20 세 측정을
함께 입력
Conv 스템
(175, 128)
신호를 짧은 요약
조각들로 압축
Transformer 인코더 ×4
(175, 128)
조각들 사이의
패턴 관계를 파악
쿼리 10개 + 디코더 ×4
(10, 128)
질문 카드 10장이
각자 스핀을 탐색
스핀 집합
10×(p, A, B)
카드별 (존재확률,
A, B)를 출력
• 작동: 질문 카드(쿼리) 10장이 신호 전체에 어텐션해 각자 (존재확률, A, B)를 출력 — Hungarian 매칭으로 학습
• 특장점: (A,B) 동시 출력 · 1 forward pass · 고노이즈에서 완만한 성능 저하
• 역할: 물리 사전지식 없이 얼마나 되는지 보는 대조군 → PF보다 낮아 사전지식의 가치를 정량화 (−34 kHz 후보의 최강 지지자)

## Slide 4
PeriodFormer (제안)
▶ 물리 사전지식 + 윈도우 간 어텐션 · 오탐 0
신호 3채널
(3, 700)
N=8/16/20 세 측정을
함께 입력
61윈도우 접기
토큰 (61,3,13,53)
모든 후보 주기로
동시에 접음
공유 CNN 임베딩
(61, 128)
각 윈도우 그림을
요약 벡터로 변환
어텐션 ×4 (윈도우 간)
(61, 128)
윈도우끼리 증거를
대조(회의)
P(spin) 곡선
(61,)
A축 위 스핀
존재 확률 지도
• 작동: 모든 후보 주기로 접은 61개 토큰을 하나의 Transformer가 서로 대조(회의) — 진짜 스핀만 이웃 윈도우에 일관된 흔적
• 특장점: 전 벤치마크 오탐 0 · 모델 불일치(자기장 오차 등)에도 precision 1.0 유지
• 왜 이렇게: 2021의 실패 원인이 '고립 판정'임을 진단하고, 윈도우들을 토큰으로 만들어 정보를 합치는 지점을 신경망 안으로 옮김

## Slide 5
PF→DE 하이브리드 (최종)
▶ 신경망 검출 + 물리 피팅 열거 · 전 조건 1위
P(spin) 곡선
PF 출력
PF가 만든
신뢰 지도를 입력
문턱 → 후보 영역
구간 목록
확률 높은 구간만
선별해 탐색 제한
영역 제약 DE 피팅
스핀 +1씩, ∏Mᵢ
물리 공식을 데이터에
맞추며 스핀 추가
BIC 선택
개수 k* 자동
추가를 멈출 시점을
통계 기준이 결정
스핀 목록
{(A∥,A⊥)}×k*
최종 결합강도 목록
NV1 14개
• 작동: PF가 좁힌 영역 안에서만 물리 공식(∏Mᵢ)을 데이터에 피팅하며 스핀을 하나씩 추가 — BIC가 멈출 지점을 결정
• 특장점: 한 영역의 다중 스핀까지 열거 · 실측 50-스핀 검증 3개 조건 모두 1위 (F1 0.78/0.51/0.55)
• 왜 이렇게: PF의 약점이 '클러스터 안 개수 세기'임을 진단 → 세는 일은 물리 피팅+통계 기준에 맡기는 분업