## Slide 1
요약 ①: 찾아낸 ¹³C 핵스핀 — 세 방법 비교
값 = (A∥, A⊥) kHz · 제안 방법은 95% 부트스트랩 CI 보유 (예: −87.9±0.9)
▶ 수동 4개 → 2021 방법은 위치 단서 8~9곳(목록 미완성) → 제안 방법 14개 완성(결합강도+오차막대) — 앵커 전부 회수
 | 이전 ppt (수동 분석) | 2021 방법 (core-pipeline 재현) | 제안 방법 (하이브리드 앙상블)
NV1 검출 스핀 | 4개 (−88, 47) (−5, 35) (+8, 31) (−38, 37)* | 위치 단서까지는 성공 — 최종 14개 중 8~9개의 위치를 영역/피크 수준으로 지목: [−6,+12](5개 포함), [+40,+46], −20, +22, −34 ※ 단 개수·B값·정확한 A로 완성하는 후반 단계는 미재현 → 스핀 '목록'은 미산출 | 14개 — (A∥, A⊥) 완비 (−87.9,18) (−18.8,16) (−11.5,14) (−5.1,22) (+0.6,17) (+4.0,26) (+8.4,28) (+14.2,22) (+24.3,20) (+39.0,28) (+48.0,25) (+65.6,28) (+91.9,33) (+114.4,24)
NV2 검출 스핀 | 3개 (−340, 290) (+150, 110) (−42, 150)* | — (미평가: 단일 채널·강결합은 원방법 적용 범위 밖) | 10개 — 앵커 3/3 회수 포함 (−151.2,95) (−58.9,182) (−45.9,50) (−38.9,67) (−12.6,42) (−2.7,37) (+51.7,91) (+55.9,55) (+346.9,261) (+430.7,58)⚠
신뢰 근거 | 눈 판독 (대략 위치 앵커) | 윈도우 확률 고원 — 고원 내 개별 스핀 분해 불가 (예: 최강 스핀 +8이 p=0.95인데도 피크 검출에서 누락됨) | BIC k*=14 = RJMCMC 최빈 15 CI 상호 비겹침 · 잔차 노이즈 바닥 실데이터 RMSE 0.088/0.116/0.176
*수동 분석의 A∥ 부호는 m_s 브랜치 관례 차이 · ⚠ = 단일 채널 축퇴로 보류 · 2021 방법 수치는 core-pipeline 재현 기준(원방법 하한)

## Slide 2
정면 비교: 2021 방법 vs 우리 방법
나머지 모델들(CNN뱅크·SpinDETR·PF단독·DE·RJMCMC)은 이 결론을 떠받치는 ablation·베이스라인
▶ 같은 실측 스핀 환경에서 채점한 결과 — 저온 ×2.2, 상온 ×1.5, 오차주입 ×1.7
 | 2021 방법 (core-pipeline 재현) | 우리 방법 (PF→RJMCMC 하이브리드 v2)
구조 | 윈도우별 독립 MLP 61개 + 별도 디노이저 | 신경망 탐지(윈도우 간 어텐션) + 영역 제약 물리 피팅 + BIC
출력 | 고확률 영역 (A 위치 후보) B·개수는 별도 단계 필요 | 최종 스핀 목록 {(A∥, A⊥)} × k* 개수 자동 · 95% CI 제공
실측 50-스핀 검증 (F1) | 저온 0.38 · 상온 0.37 · 오차주입 0.35 | 저온 0.84 · 상온 0.57 · 오차주입 0.61
오탐 (precision) | 0.55–1.00 (상온에서 붕괴) | 0.87–1.00 (오차주입에도 0.87)
실데이터 NV1 | 고확률 영역 2곳 + 피크 3개 (개별 스핀 분해 불가) | 14개 스핀 확정 (CI 포함) 3개 측정 동시 재현 RMSE 0.09–0.18
전제 조건 | 저온·고SNR·N=32/256 장시간 측정 | 상온·700점·N≤20에서 작동
• 공정성 — 2021 수치는 core-pipeline 재현 기준(원방법 하한) · 두 방법 모두 같은 forward model·같은 채점 규칙

## Slide 3
모델 비교: 블록 다이어그램
회색=입력 · 파랑=표현 · 초록=연산 · 주황=출력 — 위(2021) vs 아래(우리)
▶ 구조적 차이 두 가지: ① 윈도우 61개가 고립 판정 vs 어텐션으로 회의 ② 영역 없는 피크 vs 영역 제약 열거(BIC)
2021 방법
(core-pipeline)
CPMG 신호
1채널 (700,)
저온·장시간 측정 전제
주기 접기
이미지 13×53
후보 주기 1개씩
MLP ×61
윈도우별 독립
서로 대화 없음 → 오탐
3-class 확률
(3,)/윈도우
스핀 0/1/2개 확률
피크 검출
A 영역만
개수·B값 미해결
우리 방법
(하이브리드 v2)
신호 3채널
(3, 700)
N=8/16/20 함께
61윈도우 접기
토큰(61,3,13,53)
모든 주기 동시에
어텐션 ×4
윈도우 간 회의
진짜 스핀만 통과 · 오탐 0
P(spin) → 영역
후보 구간
어디를 팔지 확정
영역 제약
RJMCMC + BIC
물리 공식 피팅
몇 개인지 통계로 결정
스핀 목록
{(A∥,A⊥)}×k*
NV1 14개 · CI 포함
↕ 같은 '주기 접기'에서 출발하지만 — 2021은 여기서 끝(고립 판정), 우리는 접은 61개를 토큰으로 묶어 회의시키고, 그 결과 영역 안에서만 물리 피팅으로 열거
• 출력의 격 차이 — 2021: A 위치 후보(영역)까지 · 우리: 개수(k*)·결합강도(A⊥)·오차막대(CI)까지 완결 • 검증 격 차이 — 실측 50-스핀 채점 F1 0.35~0.38 vs 0.57~0.84

## Slide 4
요약 ②: 공개 실측 50-스핀 배스로 검증
van de Stolpe 2024 (4TU 공개) — Jung 2021과 같은 NV 계보 · 정답을 아는 유일한 실제 스핀 환경
▶ 저온 트윈 21/27 회수(RMSE 0.074) · 상온 트윈 11/27·오탐 0 — 스핀 값은 학습에 미사용(순수 테스트)
• 벤치마크 종합(F1): 제안 하이브리드 v2가 저온 0.84 / 상온 0.57 / 오차주입 0.61로 전 조건 1위 (2021 재현 0.38/0.37/0.35, 고전 DE 0.71/0.50/0.48, RJMCMC 0.84/0.56/0.52)

## Slide 5
요약 ③: 실제 CPMG 데이터 (NV1: N=8/16/20 · NV2: N=16)와 최종 피팅
회색 = 실험 · 빨강 = 검출 스핀들의 forward model (그린 것이 아니라 물리 공식으로 계산된 예측)
▶ NV1 14스핀이 세 측정(N=8/16/20)을 동시에 재현(RMSE 0.088/0.116/0.176) · NV2 10스핀 RMSE 0.286
• 왼쪽 NV1: 위→아래 N=8/16/20 — 같은 14개 스핀 목록 하나가 세 데이터를 모두 설명 • 오른쪽 NV2: 강결합 프린지 구조까지 추적 (단일 채널 한계로 1개 스핀 보류)

## Slide 6
요약 ④: 방법 간 겹쳐서 찾은 스핀 — 합의 등급
허용오차 ±4 kHz · 계열 = 수동 / 2021영역 / CNN뱅크 / DE / SpinDETR / PF / 하이브리드
▶ 핵심 스핀은 원리가 다른 모든 방법과 사람 눈까지 일치 — 합의가 낮아지는 순서는 탐색범위를 벗어나는 순서와 일치
NV1 (14스핀 + 후보 1)
등급 | 스핀 (A∥, A⊥) | 겹친 계열
🥇 전원 7계열 (+앵커) | (−5.1, 22) (+8.4, 28) (+39.0, 28) | 수동·2021영역·CNN·DE· SpinDETR·PF·하이브리드 전부
🥈 5–6계열 | (−18.8, 16) (+0.6, 17) (+4.0, 26) (+14.2, 22) | 중앙 고원 합의 (DE 또는 SpinDETR 일부 누락)
🥉 3–4계열 | (−87.9, 18)* (+24.3, 20) (+48.0, 25) (+65.6, 28) (+91.9, 33) | *−87.9는 ±60 밖을 보는 방법 전원 일치 + 앵커 −88
⚠ ≤2계열 | (−11.5, 14) (+114.4, 24) | 하이브리드 계열 / PF 광역만
📌 목록 외 후보 | A ≈ −30~−34 | 2021(−34)·CNN(−30)· SpinDETR(−34.4) 3계열 겹침
NV2 (10스핀)
등급 | 스핀 (A∥, A⊥) | 겹친 계열
🥇 전원+앵커 | (+346.9, 261) (−38.9, 67) | PF±400/±600·DE·하이브리드 전 버전 + 앵커
🥈 4계열 | (−58.9, 182) (−12.6, 42) (+51.7, 91) | PF·DE·v1·refined
🥉 3계열 | (+55.9, 55) | PF·v1·앙상블
2계열+앵커 | (−151.2, 95) | DE·앙상블 + 앵커 +150 (PF만 놓침)
⚠ ≤2계열 | (−45.9, 50) (−2.7, 37) (+430.7, 58) 보류 | 하이브리드 계열만
• 읽는 법: 등급이 낮은 스핀은 '의심스러운' 것이 아니라 대부분 |A|가 커서 좁은-범위 방법들의 시야 밖 — 불일치가 아니라 각 방법의 탐색 범위 문제임이 구조적으로 설명됨

## Slide 7
최종 확정: NV1 / NV2 ¹³C 핵스핀 목록
값 = (A∥ ± 95% CI, A⊥) kHz · ✅✅ 최고신뢰(전원+앵커) ✅ 확정 ⭕ 신뢰 ⚠ 보류
▶ NV1 14개 + NV2 9개(+1 보류) — 물리·통계·교차검증 전부 통과, 수동 분석 7개 전원 재발견
NV1 — 14개 (1/2)
(−87.9 ±0.9, 18.3) ✅
(−18.8 ±1.2, 15.5) ✅
(−11.5 ±1.7, 13.9) ✅
(−5.1 ±0.6, 22.5) ✅✅
(+0.6 ±1.5, 17.1) ✅
(+4.0 ±0.7, 26.2) ✅
(+8.4 ±0.6, 27.8) ✅✅
NV1 — 14개 (2/2)
(+14.2 ±1.0, 21.7) ✅
(+24.3 ±1.5, 20.1) ✅
(+39.0 ±2.0, 28.2) ✅✅
(+48.0 ±2.6, 25.1) ✅
(+65.6 ±1.0, 27.6) ✅
(+91.9 ±0.7, 32.6) ✅
(+114.4 ±1.7, 23.9) ✅
NV2 — 9개 + 보류 1
(+346.9, 261) ✅✅
(−151.2, 95) ✅
(−58.9, 182) ✅
(−45.9, 50) ⭕
(−38.9, 67) ✅✅
(−12.6, 42) ✅
(−2.7, 37) ⭕
(+51.7, 91) ✅
(+55.9, 55) ✅
(+430.7, 58) ⚠ 보류
• 개수 근거 — BIC 최소 k*=14, RJMCMC 사후 최빈 15와 정합 · 스핀 추가 벌점 통과분만 채택
• 통계적 실체 — 14개 전부 95% CI 상호 비겹침 (부트스트랩 60회)
• 물리 재현 — 단일 목록으로 N=8/16/20 세 측정 동시 설명, RMSE 0.088/0.116/0.176 (노이즈 바닥 도달)
• 외부 정합 — 수동 분석 앵커 NV1 4/4 · NV2 3/3 회수 (부호는 m_s 브랜치 관례 차이)
• NV2 주의 — 단일 채널(CPMG-16)이라 A⊥는 대표값 · (+430.7) 축퇴 잔재 가능, CPMG-8/20 추가 측정 시 판정
• 목록 외 후보 — NV1 A≈−32±3 (3계열 지지, 최종 피팅 미포함)